ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

            - Innovo NATUR olej

1) PRVNÍ ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDÁNÍ

Podlahu zamést nebo vysát. 
Při lehkém znečištění

Vytřít dílce podlahy na vlhko v podélném směru. K tomu použít bavlněnou utěrku nebo  bavlněný hadřík. Doporučujeme dva kbelíky – jeden pro čistý mýdlový roztok vytvořený z čistič pro podlahy Innovo NATUR olej druhý s čistou vodou pro vymáchání  hadru na podlahu. Špinavou vodu často vyměňovat. Dbát na to, aby na naolejované podlaze  nezůstala stát  po vytření žádná voda. Dodatečně nevytírat čistou vodou, protože by se zase odstranily  ochranné oleje. Nechat úplně uschnout.
Při silném znečištění

Vytřít dílce podlahy  na vlhko roztokem intenzívním čističem podlah Innovo NATUR olej. V případě potřeby opakovat. Nejlepší je použít dva kbelíky. Špinavou vodu často vyměňovat. Po době schnutí min. 4 hod. regenerovat na vyčištěnou podlahu prostředek pro intenzívní čúdržbu podlah Innovo NATUR olej . Po naleštění je možno po podlaze za ca. 6 hod chodit. Po 24 hodinách je Vital olej vytvrzen. Během této doby nesmí přijít podlaha do kontaktu s vodou a je nutno ji maximálně šetřit.

2) OŠETŘOVÁNÍ

Při normálním zatížení  se provádí ošetřování z čistič pro podlahy Innovo NATUR olej  podle výše uvedeného návodu. Dle potřeby pak 1-2* ročně použít  prostředek pro rychlou údržbu pro podlahy Innovo NATUR olej

POZOR NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ:

Smotané hadříky napuštěné olejem se mohou samy vznítit.

Proto je třeba je po použití namočit do vody a nechat venku vyschnout!

POKYN k UDRŽENÍ HODNOTY

Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí  optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také  ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech  není často během topného období  v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin.

Náš tip: 	Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit  před a za vstupní dveře rohožku.

Kolečkové židle musejí odpovídat DIN68131 a musí se jednat o kolečka typu W.

Doporučení pro ošetřování se zakládají na  četných průzkumech  výrobce prostředků na ošetřování. Abyste si tvale uchovali krásu  Vaší podlahy,  je nutné provádět čištění a ošetřování výlučně  tilo prostředky na ošetřování, protože jsou tyto prostředky  optimálně sladěny s příslušným povrchem. Za škody vzniklé  nepozorným a neodborným použitím systému pro ošetřování nebo použitím  jiných výrobků na ošetřování nemůže být převzata záruka.